PONUDBENI TROŠKOVNIK

GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA

ZA DOVRŠENJE MJESNE KNJIŽNICE I ČITAONICE U LIPOVLJANIMA

(VI FAZA)

| GRAĐEVINA: | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA |
| --- | --- |
| INVESTITOR: | OPĆINA LIPOVLJANI |
| LOKACIJA : | -TRG HRVATSKIH BRANITELJA bb |
|  | LIPOVLJANI |

| GLAVNI PROJEKTANT GLAVNOG PROJEKTA: | Dubravka Jeličić Veić-Sukreški, dipl.ing.arh. |
| --- | --- |

| GLAVNI PROJEKTANT IZVEDBENOG PROJEKTA: | Roman Ovad ovl. arh. |
| --- | --- |

Investitor:	OPĆINA LIPOVLJANI

Građevina:	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

I SADRŽAJI ZA OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI

Lokacija:	k.č.br. 204, k.o. LIPOVLJANI

Ponuđač:

PONUDBENI TROŠKOVNIK

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH  RADOVA

(VI FAZA)

LIPOVLJANI, siječanj  2014.

OPĆE NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA:

Investitor će na temelju predočenih ponuda , u kojima će se dati cijena, rok izvedbe i garancija, kao i popis referenci, odabrati građevinskog poduzetnika koji će izvoditi radove.

Nakon što građ. poduzetnik bude upoznat da je odabran za izvođača, dužan je u roku od 7 dana pregledati teren, postojeći objekt i kompletnu tehničku dokumentaciju i iznijeti eventualne primjedbe, dopune, korekcije cijena ili količina i sve što bi moglo utjecati na konačnu cijenu, rok i kvalitetu.

Ovo je klauzula koja treba biti sastavni dio ugovora i služi da se izbjegnu svi eventualni nesporazumi sa tzv. „viškom radova“ koji se neće priznavati. Eventualni stvarni višak radova , nastao iz objektivnih razloga, kao što su: elementarne nepogode, potres, požar, diverzija, ratna oštećenja ili naknadne želje investitora, precizirati će se prije izvedbe i potpisom investitora i nadzornog organa odobriti, uz korekciju roka izvedbe. Dakle, neće se priznavati „višak radova“, ali ako se negdje ipak nepredviđeno pojavi, prije izvedbe istog investitor mora pristati i na rad i na cijenu.

Nacrti, troškovnik, opisi - svih projekata - čine integralnu cjelinu s ugovorom.

Ako nekog detalja ili rada nema u opisu, a nacrtano je  - izvođač je dužan isto izvesti ako prije potpisa ugovora nije upozorio na nedostatak.

Svaka stavka sadrži osim rada i osnovnog materijala koji se nudi i sva uobičajena dodatna sredstva – i to sva pomoćna pričvrsna sredstva, potrebnu podkonstrukciju, držače, letvice, ljepila, kuke, zaptivače itd., te ih ponuđač prema pravilu struke mora ukalkulirati u ponuđenu cijenu. Isto se odnosi i na potrebnu skelu. Izvođač je dužan sva oštećenja o svom trošku popraviti. Vrijeme popravka ne utječe na terminski plan.

Izvođač je dužan organizirati gradilište, tako da jedni izvođači ne kvare posao prethodnih te da radovi teku po redoslijedu izvođenja.

Pri radovima izvođač se mora držati pravila struke o sazrijevanju određenog građevinskog elementa te se zbog nagrade ne smije mijenjati uobičajeni proces.

Izvođač mora dati prijedlog tempa izvedbe radova – terminski plan, sa vrijednostima istih te će se i obračun istih vršiti po terminskom planu. Investitor neće plaćati avansno, ali je suglasan da plaćanje vrši u vrlo kratkim rokovima, ali uz uvjet da je rad izvršen i od nadzornog organa prihvaćen.

Obveza je izvođača nakon dovršenja određenih radova počistiti za sobom kao i ukloniti sa gradilišta preostalu ambalažu, pomoćni materijal, skele, otpadni materijal i sve ostalo što ima veze s tim radom, a čemu nije mjesto na objektu ili terenu.

Isto tako, obveze izvođača je izvršiti grubo čišćenje objekta  i terena nakon završetka radova, a po potrebi i u samom procesu gradnje.

OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:

- Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta.

Izvođač je dužan proučiti projekt, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.

Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.

- Izvođač je dužan pridržavati se svih zakona i propisa i to naročito Zakona o građenju, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi, itd.

- Izvođač će prilikom uvođenja u posao i formiranja gradilišta preuzeti u posjed nekretninu na kojoj gradi (parcelu ili zgradu) te obavijestiti nadležne službe građevinske inspekcije o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari  i osobe koje se nalaze unutar gradilišta.

Od ulaska na gradilište izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i evidentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu.

Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.

- Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisan, adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Ova obveza odnosi se na sve dijelove zgrade, konstruktivne i instalacijske sustave, završne obloge, opremu i sve ostale ugrađene materijale.

- Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.

Sva oštećenja nastala tijekom gradnje izvođač će otkloniti o svom trošku.

- Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.

- Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putovi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i slični priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.

- Izvođač je dužan čistiti gradilište tijekom građenja, a na kraju treba detaljno (fino) očistiti podove, vrata, prozore, stijene, stakla i dr.

- Izvođač će zajedno s nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.

OPĆI UVJETI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE

Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti prema Pravilniku o Pravilniku o tehničkim mjerama za beton i armirani beton (Pravilnik o BiAB, Sl. list br.18/87.) i ostalim važećim propisima.

MATERIJALI ZA BETON

- Cement koji je na gradilištu uskladišten duže od 3 mjeseca ne smije se koristit ako laboratorijskim ispitivanjem nije utvrđena njegova ispravnost.

Za izradu konstrukcije od vidljivog betona cement treba biti od istog proizvođača, a agregat istog sastava tijekom cijele gradnje da ne bi došlo do promijene boje.

Najmanja količina cementa za izradu armiranog betona je 250kg/m3 betona, a ako je beton izložen atmosferskim utjecajima minimalna količina cementa je 300kg/m3 betona.

- Agregat za beton mora biti prirodni šljunak i pijesak ili agregat dobiven drobljenjem kamena.

Osnovne karakteristike koje mora zadovoljiti agregat za beton su:

-najveća dimenzija zrna agregata (D) ograničeno je na 1/3 dimenzije elemenata koji se betoniraju ili ne veća od najmanjeg razmaka šipki armature u vodovodnom redu. Za pripremu betona može se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom potvrđeno da ima svojstvo prema Pravilniku o BiAB.

-granulametrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. Izvođač radova dužan je na gradilištu ispitati količinu vrlo finih čestica agregata kao i granulometrijski sastav.

- Voda za piće smatra se pogodnom za izradu betona.

Morska voda se zbog korozivnosti ne smije upotrijebiti za izradu armiranog betona.

- Armatura mora biti očišćena od hrđe i nečistoće prije polaganja. Postavljenu armaturu prije betoniranja pregledava šef gradilišta i nadzorni inženjer te statičar po odluci nadzornog inženjera

PRIPREMA, UGRADNJA I NJEGA

Beton za izvedbu konstrukcija mora se miješati strojnim putem da bi se osigurala homogenost.

Ako je temperatura zraka iznad 20oC beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili dodacima produžiti vrijeme do početka vezanja. Beton treba transportirati na način i pod uvjetima koji sprječavaju segregaciju.

Zemljovlažni beton nabijati, a plastični vibrirati (oplatni i igličasti vibrator). Prekid betoniranja kod specifičnih konstrukcija od betona i armiranog betona može se vršiti samo na onim mjestima kojima je to predviđeno projektnim elaboratom. U slučaju da dođe do prisilnog prekida betoniranja izvođač radova dužan je poduzeti mjere da takav prekid ne utječe štetno na nosivost konstrukcije.

Količina vode treba biti tolika da se, s obzirom na uvjete ugrađivanja, beton dobro zbije. Zbog toga je potrebno stalno kontrolirati vodocementni faktor mjerenjem i provjeravanjem konzistencije betona.

Svježi beton mora se tijekom transporta, ugradnje, kao i u početnom periodu vezanja  nakon ugradnje, zaštititi od svih atmosferskih utjecaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda, kao i od nepredviđenih opterećenja i potresa).

Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati najmanje

7 dana od dana od dana ugrađivanja odnosno dok ugrađeni beton ne postigne barem 70% predviđene čvrstoće. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji niža od 5oC beton se ne smije ugrađivati osim ako nisu poduzete posebne zaštitne mjere. Završnu površinu ostaviti hrapavu ako opisom stavke nije drugačije propisano.

Čvrstoća betona određena je projektom konstrukcije.

Svaka pozicija armiranobetonskih elemenata definirana je u statičkom proračunu, planu armature kao i stavci troškovnika, te ima svoju odgovarajuću marku betona (MB). Osim oznake marke u projektu se mogu tražiti i posebni zahtjevi za druge karakteristike betona (otpornost protiv habanja, vodonepropusnost, otpornost na mraz, itd.).

Aditivi se dodaju prilikom pripreme betona da bi se:

-usporili ili ubrzalo vezanje i očvršćenje

-povećala otpornost na smrzavanje tijekom vezanja

-postigla vodonepropusnost, itd.

KONTROLA

Tlačna čvrstoća betona ispituje se na kockama brida 20 cm koje su čuvane u vodi ili najmanje u 95%-tnoj relativnoj vlazi pri temperaturi 20oC (+- 3oC).

Karakteristična tlačna čvrstoća jest vrijednost ispod koje se može očekivati najviše 10% svih tlačnih čvrstoća ispitanog betona (10%-tni fraktil)

Marka betona (MB) jest normirana tlačna čvrstoća, iskazana u MPa, koja se temelji na karakterističnoj čvrstoći  pri starosti betona 28 dana.

U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se dostavljaju u ovlašteni laboratorij radi atestiranja. Uzorci betona uzeti u tvornici betona nisu relevantni zbog mogućnosti da se naknadnim dodavanjem vode zbog potrebe transporta smanji čvrstoća.

MONTAŽNI I POLUMONTAŽNI ARMIRANOBETONSKI ELEMENTI

Minimalna marka betona za montažne elemente je MB20. Kvaliteta betonskih spojeva mora biti najmanje iste kvalitete kao i betonskih elemenata koji se spajaju.

Montažni elementi moraju biti tako uskladišteni i transportirani da se spriječi pretjerano naprezanje ili oštećenje. Svi napukli elementi se moraju odstraniti. Za vrijeme montaže elementi se moraju povezati i poduprijeti.

Za polumontažne stropove (omnia ploče, fert gredice i ispune, prednapregnute gredice i ispune i sl.) osigurati podupiranje ploča odnosno gredica prema uputstvu proizvođača.

Armaturu, beton tlačne ploče i rebra za ukrutu izvesti prema statičkom proračunu.

OPĆI UVJETI ZA ZIDARSKE RADOVE

Zidarski radovi obuhvaćaju izradu nosivih zidova od kamena, kamen i betona, pune, saćaste i šuplje opeke, betonskih i probetonskih blokova, izvedbu dimnjaka i ventilacijskih kanala u zidovima od pune opeke te polaganje temeljne kanalizacije ukoliko nije obuhvaćena troškovnikom vodovoda i kanalizacije.

Ostali zidarski radovi (žbuke, podloge, pregradni zidovi, glazure) opisani su u Završnim zidarskim radovima (B.V.).

Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati sljedećih mjera:

- Zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi barem četvrtinu dužine zidnog elementa,

- Debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm, niti veća od 15 mm (osim kod zidanja porobetonom – npr. Ytong – gdje su dimenzije 3 mm jer se za spojno sredstvo koristi građevinsko ljepilo).

- ako se zida zimi, zidove treba zaštititi od mraza

- zidovi čije izvođenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštititi na odgovarajući način

- svako naknadno bušenje ili izrada užljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviđeno projektom , može se izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade žljeba nije manja od propisane nosivosti.

- Poprečni i uzdužni zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. Za pregradne zidove treba ispustiti zubce u masivnom zidu na svaki drugi red za ½ opeke,

- Zidove uz vertikalni serklaž također zubčasto izvesti,

- Vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5-2 cm za vezu žbuke prilikom žbukanja zidova, osim kod zidova od porobetona (Ytong)

- Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi neposredno prije zidanja,

- reške dimnjaka i ventilacijskih kanala zagladiti

- prilikom zidanja poravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani ( ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu).

Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) i za položene instalacije. Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenim za instalacije, kanalizacije i grijanja nakon izvođenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi način, ne plaća se posebno ukoliko troškovnikom nije posebno propisano.

OPĆI UVJETI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE

Ovi radovi obuhvaćaju hidroizolaciju podruma i temelja kao i drenažu i vanjsku toplinsku izolaciju nadtemeljnih/podrumskih zidova.

Podloge su betonske i armiranobetonske horizontalne ili vertikalne plohe koje prije početka polaganja HI moraju biti očišćene i zaglađene tj. bez oštrih elemenata (npr. Zaostalih spojnica oplate) ili gnijezda nevezanog betona.

Podloge provjerava i preuzima izvođač HI u prisustvu nadzornog inženjera i voditelja gradilišta. Vlažnost i kiselost izvođač treba provjeriti i uskladiti recepturu premaza s kvalitetom podloge. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.

Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom, te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač izolacionog materijala.

Hidroizolacione trake i hidroizolacioni premazi koji se proizvode od bitumena i polimernih bitumena kao i organskih sintetskih materijala (polietilen, polivinilklorida, gume i dr.) i nanose se na SUHU i čistu betonsku podlogu.

Izolacijske trake treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni hladnim ili vrućim postupkom prema uputi proizvođača.

Preklopi višeslojnih izolacijskih traka ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.

Kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama pažnju obratiti na zaštitu od požara zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Penetrirajući premaz na silikonskoj osnovi nanosi se neposredno nakon vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate tj. na VLAŽNU betonsku podlogu u tri ili više premaza razne gustoće. Spoj horizontalne i vertikalne izolacije izvodi se bubrečim kitovima koji se postavljaju u rešku na dnu AB zida.

Drenaže se izvode nakon HI podruma da bi se zgrada mogla zatrpati te su zbog redoslijeda i povezanosti zidova opisane u izolaterskim radovima.

OPĆI UVJETI ZA ZAVRŠNE ZIDARSKE RADOVE

Završni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.

Obuhvaćaju izradu pregradnih cijena, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i vanjske žbuke i kulire, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacionih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade.

Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno opterećenje.

Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati sljedećih mjera:

- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa,

- debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm,

- ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštititi od mraza.

- Zidovi na spoju moraju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.

- Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi neposredno prije zidanja.

- Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu

- Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.

Kod zidanja montažnih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvođača (mort, izolacija, preklopi, unutrašnje i vanjske cijevi itd.)

Žbukati tek kad se zidovi osuše i slegne zgrada.  Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30oC ili više.

Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene da se žbuka može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobiti kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.

Prva faza žbukanja je uvijek bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i to zidarskom žlicom, a ne tavom.

Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe.

Fina žbuka služi samo za zaglađivanje površina.

Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1mm, a gustoća polja rabic pletiva 10mm. Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i plivajućih podova može se upotrijebiti i armaturna mreža do jačine Q 203.

Žbuka mora biti kvalitetna, tvorničke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti

Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvođača.

OPĆI UVIJETI ZA GIPSARSKE RADOVE

Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.

Obuhvaćaju izradu pregradnih stijena od građevinskih ploča kojima je glavna komponenta gips.

Ploče od gipsa proizvode se  kao glatke ili perforirane  u debljinama 1,5 do 4cm i dimenzijama 40 x 40 cm do 60 x 60 cm i postavljaju na metalnu podkonstrukciju.

Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa debljine 9, 12.5, 15 mm, obostrano zaštićenog/armiranog kartonom.

Izvode se kao:

-standardne (GK) – za suhe prostore,

Proizvode se u dimenzijama 122 x 244 do 366 cm te se postavom na metalnu pocinčanu konstrukciju i adekvatnom obradom spojeva (posebnim kitovima i ljepilima) dadu formirati u kompaktne pune glatke plohe.

Proizvode se i akustičke perforirane ploče koje se montiraju i obrađuju (rubovi) kao glatke.

U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje i GKP su po završetku radova potpuno spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida

Vezu sa žbukom potrebno je obraditi posebnim elastičnim kitovima da se spriječi pucanje.

Obračun prema površini i opsegu ako se radi o spoju sa žbukom ili bilo kojim različitim materijalom.

OPĆI UVJETI ZA KAMENOREZAČKE RADOVE

Materijal za izvedbu po boji , vrsti i obradi mora biti jednak uzorak što ga odabere projektant.

Kamene ploče kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i šupljine neće se primiti i ne smiju se ugraditi, osim ako tako nije dogovoreno (travertin).

Podovi se moraju nakon polaganja zaštititi gipsanim pločama, što treba biti sadržano u cijeni, a zaštita će se skinuti neposredno prije završetka gradnje.

Vezni materijal je cementni mort  1:2 na zidnom odnosno 1:3 na podnom opločju. Za učvršćenje kamenih ploča vertikalne obloge treba upotrijebiti metalna spojna sredstva (nosače/sidra)koja moraju biti statički proračunata da nose cijelu težinu ploča i izrađena od nehrđajućeg metala. Rupe u zidovima za ugrađivanje nosača izrađuju se strojno, a prije ugrađivanja moraju se očistiti i isprati.

Sve ostatke (vapno, gips, kit, kamena prašina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati u kanalizaciju.

Izabrani kamen atestira se na:

-upijanje vlage,

-zapreminsku specifičnu težinu,

-poroznost i stupanj gustoće,

-postojanost na mraz,

-habanje.

Potrebno je također izvršiti sve provjere dužina, širina i visina u naravi i ukazati nadzornom inženjeru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije oblaganja.

U cijenu treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, troškove pomoćnih konstrukcija (skele i dr.), trošak zaštite izvedenog rada te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada.

OPĆI UVJETI ZA KERAMIČARSKE RADOVE

Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim propisima, te uputama projektanata i nadzornog inženjera.

U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, rastur materijala, neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada, kao i odvoz svog pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže).

Izvođač treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po proizvođaču.

Kao vezni materijal za opločenje podova upotrijebit će se fleksibilno građevinsko ljepilo.

Za oploženje zidova od opeke upotrijebiti  građevinsko ljepilo za keramičke pločice. Za ljepilo je potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj oplati ili gruba žbuka na zidu. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci.

Prije početka radova izvođač je dužan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi, a ako ona nije dobra mora o tome obavijestiti naručioca radova, ako bi se podloga  mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova.

Prije polaganja pločica, zid treba dobro očistiti, da se postigne čvrsta veza opločenja s zidom, da pločice kasnije ne otpadaju.

Sav prostor između pločica i zida treba biti ispunjen i zaliven veznim materijalom.

Ako neke pločice imaju veću dimenziju , treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere ne smiju biti upotrijebljene.

Naročitu pažnju obratiti na sastave ploha koje se opločuju, na sastavima opločenja sa drugim plohama obrade i opšavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i čisti.

Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku uključeno je i konačno fino čišćenje površine, te fugiranje.

Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima.

Uz podne rešetke, sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene.

Podove na otvorenim površinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak između njih nije veći od 3 m.

Organizaciju svog rada izvođač treba provesti tako da bude u skladu sa operativnim planom, te da ne dođe do zakašnjenja sa vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvođača.

Obračun po površini za opločenja, a po dužini za rubove i bordure.

OPĆI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO LIČILAČKE RADOVE

Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata.

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.

Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti dali su sposobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi.

Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.

A       GRAĐEVINSKI RADOVI

I   PRIPREMNI RADOVI

| 1. | Zaštita završno izvedenih dijelova zgrade (fasada,keramika,opločnici, stolarije i dr.) od mogućeg oštećenja tijekom izvođenja predmetnih radova uporabom tepisona,kartona,najlona i sl.Prije početka radova ,s nadzornim inženjerom,pregledati zgradu i konstatirati eventualna zatečena oštećenja.O istome se sastavlja zapisnik. | komplet. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# UKUPNO                     kn

II   ZIDARSKI RADOVI

| 1. | Izrada pregradnih zidova od gipskartonskih ploča( niša za markiranje kliznih vrata).Stavka obuhvaća vrijednost svih radova i materijala uključujući pocinčanu konstrukciju i jednostranu oblogu od ploča–podloga spremna za ličenje. | 20,0 m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Čišćenje gradilišta od otpadnog materijala i šute s utovarom na kamione,odvozom na deponiju koju odobri nadležni komunalni referent te planiranje doveženog materijala. | 3,0 m3 |  |  |

# UKUPNO :                   kn

##### B     OBRTNIČKI RADOVI

I   STOLARSKI RADOVI

| 1. | Dobava i montaža sobnih jednokrilnih vrata.Krilo obostrana furnirano prirodnim furnirom hrasta.Bočni dijelovi krila od masivnog drva hrasta.Dovratnik u punoj širini zida s jednostavnim završnim letvicama od hrasta.(uskladiti s ker. radovima) Premaz drvenih elemenata vodenim bajcom u tonu svijetloga hrasta,a završna obrada poliuretanski polusjani lak. Okov metalni,bojom prilagođen tonu vrata.U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -dim. 70/203 (poz. 3) –brava obična | 3,0 kom. |  |  |
|  | -dim. 80/203 (poz. 12) –brava cilindar | 1,0 kom. |  |  |
|  | -dim. 90/203 (poz.13)-brava cilindar | 4,0 kom. |  |  |
|  | -dim. 85/77-130(poz.11)-brava cilindar | 1,0 kom. |  |  |
| 2. | Dobava i montaža sobnih jednokrilnih kliznih vrata.Krilo od stolarske ploče debljine 40 mm,obostrana furnirano prirodnim furnirom hrasta.Bočni dijelovi krila od masivnog drva hrasta.Maska vodilice od hrastove daske(u svemu prema shemi stolarije). Premaz drvenih elemenata vodenim bajcom u tonu svijetloga hrasta,a završna obrada poliuretanski polusjajni lak. Okov metalni,bojom prilagođen tonu vrata,brava cilindar.U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. |  |  |  |
|  | -dim. 90/214 (poz. 6) –dim. krila,upuštena ručkica,bez brave | 2,0 kom. |  |  |
|  | -dim. 194/241 (poz. 14) –dim. krila,upuštena ručkica,brava cilindar | 2,0 kom. |  |  |
| 3. | Dobava i montaža sobnih četverokrilnih kliznih vrata(u dva nivoa-sakrivena vodilica u dvostruki zid od gipskartonskih ploča).Krila od stolarske ploče debljine 40 mm,obostrana furnirano prirodnim furnirom hrasta.Bočni dijelovi krila od masivnog drva hrasta. Premaz drvenih elemenata vodenim bajcom u tonu svijetloga hrasta,a završna obrada poliuretanski polusjajni lak. Okov metalni,bojom prilagođen tonu vrata,brava cilindar.U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. |  |  |  |
|  | -dim. 400/230 (poz. 15)-dim. otvora,brava cilindar,upuštene ručkice. | 1,0 kom. |  |  |
| 4. | Izrada i ugradnja obloge vidljivih dijelova krovne građe od obrađenih,suhih hrastovih dasaka.Učvršćenje bez vidljivih vijaka.Obrada vrlo fina sa polukružnom obradom sudarnih spojeva dasaka.Završna obrada bajc u tonu svijetloga hrasta i poliuretanski mat lak.Stavka obuhvaća vrijednost svih radova i materijala. | 64,0 m2 |  |  |

## UKUPNO:                kn

II  	KAMENOPOLAGAČKI RADOVI

| 3. | Dobava i postava unutarnjih prozorskih klupčica od kamena granita klase kašmir.Debljina kamena d=2 cm. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala uključujući i pripremu te izradu potrebite podkonstrukcije. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -širina klupčice cca 23 cm - kat | 14,0 m1 |  |  |

## UKUPNO:                        kn

III   SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI

| 1. | Bojanje zidova i stropova prostora poludisperzivnom bojama u tonu po izboru investitora. . U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala uključujući i ličilačku pripremu (krpanje sitnih oštećenja i sl) te grundiranje zidova i sropova. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -kat | 785,0 m2 |  |  |

UKUPNO:                  kn

IV   PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

| 1. | Dobava i ugradnja protupožarnih aparata za početno gašenje požara prahom tipa S-9 s pripadajućim naljepnicama. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -tip S-9 | 5,0 kom. |  |  |
|  | -tip S-6 | 2,0 kom. |  |  |

UKUPNO:                       kn

V 	PARKETARSKI RADOVI

| 1. | Dobava i ugradnja jasenovog klasičnog parketa klase rustik, dim. 400x60x22 mm.Stavka obuhvaća vrijednost svih radova i materijala uključujući brušenje te trokratno lakiranje poliuretanskim ,polusjajnim lakom. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -kat | 295,0 m2 |  |  |
| 2. | Dobava i ugradnja sokla od suhe hrastove daščice debljine 10 mm i visine 80 mm.Stavka obuhvaća vrijednost svih radova i materijala uključujući i lakiranje u tri sloja poliuretanskim polusjajnim lakom.Glavice vijaka nevidljive. |  |  |  |
|  | -kat | 143,0 m1 |  |  |
| 3. | Dobava i ugradnja mesing dilatacionih lajsni na sudaru dvije vrste podne obloge.Stavka obuhvaća vrijednost svih radova i materijala. |  |  |  |
|  | -kat | 3,0 m1 |  |  |

## UKUPNO:                              kn

VI        DOBAVE I UGRADBE

| 1. | Dobava i ugradba trostrukog držača zastava na pročelje građevine.Držač izrađen od inox-a. | 1,0 kom. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Dobava i postava otirača za cipele dim. cca 150x60 cm.Kombinacija matal/guma. | 4,0 kom. |  |  |
| 3. | Dobava i ugradnja poštanskog sandučića.Nabavna vrijednost do cca 400 kn. | 1,0 kom. |  |  |

## UKUPNO:                                    kn

R E K A P I T U L A C I J A  G R A Đ E V I N S K O -

O B R T N I Č K I H    R A D O V A

| A | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI | ………………... |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI | ……………….. |  |
| B | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |
| I | STOLARSKI RADOVI | ………………... |  |
| II | KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | ………………... |  |
| III | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI | ………………... |  |
| IV | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | ........................... |  |
| V | PARKETARSKI RADOVI | ………………... |  |
| VI | DOBAVE I UGRADNJE | ……………….. |  |

### UKUPNO:                               kn

IZVEDBENI PROJEKT

#### ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

#### TROŠKOVNIK

VI FAZA

| ZOP: | 22-12 |
| --- | --- |
| MAPA: | 2 |
| TD: | 99 / 12 |
| INVESTITOR: | OPĆINA LIPOVLJANI, TRG HRV. BRANITELJA 3 |
| GRAĐEVINA: | KNJIŽNICA I ČITAONICA |
| LOKACIJA: | LIPOVLJANI, TRG HRVATSKIH BRANITELJA bb |

| GLAVNI PROJEKTANT: | ROMAN OVAD, ing.arh. |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | IVAN SOVIĆ ,ing.el. |  |
| DIREKTOR: | IVAN SOVIĆ, ing.el. |  |

| IVANIĆ-GRAD, | veljače 2014. |
| --- | --- |

|  | ELEKTRO – GRUPA d.o.o. | za proizvodnju i održavanje elektroinstalacija, trgovinu i zastupanje 10 310 IVANIĆ-GRAD, Pokupska 3 tel./fax.: 01 28 83 190 |
| --- | --- | --- |

TROŠKOVNIK

OPĆE ODREDBE TROŠKOVNIKA :

Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i veoma savjesno prema datom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima

U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve   pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, izdavanje atesta, izrada svih projekata izvedenog stanja, izrada katastra svih vanjskih instalacija, obučavanja korisnika opreme, sitni spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacija za rukovanje i održavanje sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, te svi ini troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta.

Potrebna su slijedeća ispitivanja  ,   	mjerenja, te izdavanje kompleta dokaza kvalitete:

    - izjava o vizuelnom pregledu

    - izjava o funkcionalnom ispitivanju

    - izjava o mjerenju otpora izolacije

    - izjava o ispitivanju zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom

    - ispitivanje vodiča za izjednačenje potencijala

    - izjava o mjerenju otpora zaštitnog uzemljenja

    - ispitivanje tipkala za isključenje napona u slučaju hitnosti

    - ispitivanje panik  rasvjete

    - ispitivanje informatičke instalacije

    - ispitivanje antenske instalacije

    - prvo ispitivanje vatrodojave

    - ispitivanje SOS

Svi radovi iz troškovnika obračunat će se prema "Prosječnim normama u graditeljstvu" ukoliko u pojedinim stavkama nije drugačije označeno.

Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti za građenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala koji se mora priložiti primopredaji izvedenih radova. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom. Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu. Ukoliko investitor utvrdi da neki materijal ne odgovara kvaliteti i važećim propisima izvoditelj je dužan isti materijal ukloniti sa gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga sa propisanim.

Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora.

Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u  svrhu zaštite života i zdravlja svojih i inih djelatnika, slučajnih prolaznika i sl. , te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredaba zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih   propisa  .

Domaći proizvodi, proizvedeni u Republici Hrvatskoj , imaju prvenstvo primjene, odnosno ugradnje pri unošenju od strane ponuđača u stavke troškovnika.

Imenovanje pojedinog proizvoda i proizvođača ima samo značenje tehničko - tehnoloških i približno oblikovnih osobitosti proizvoda koji će se ugraditi, a nikako naredbodavnu obaveznu dobavu, proizvodnju i ugradbu imenovanog proizvoda.

|  | PRIZEMLJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INSTALACIJA VATRODOJAVE |  |  |  |  |
| R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos |
| 1 | Dobava, postavljanje i spajanje jednakovrijedno kao: Centrala za dojavu požara: | kompl | 1,00 |  |  |
|  | Naziv: FP1216 |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: GENERAL ELECTRIC SECURITY |  |  |  |  |
|  | Napajanje: 190 - 270V, 40 - 60 Hz |  |  |  |  |
|  | Radni napon: 24 V pri 30 C |  |  |  |  |
|  | Struja mirovanja: 100 mA pri 24 V DC |  |  |  |  |
|  | Izlaz za sirene: 1 x 24V |  |  |  |  |
|  | Izlaz za aktivaciju dojavnika 1 x 12V |  |  |  |  |
|  | Dimenzije 440 x 444 x 125 mm |  |  |  |  |
|  | Težina (bez baterija) 7,5 kg |  |  |  |  |
|  | Zaštita EN54 |  |  |  |  |
|  | ili jednakovrijedno kao: |  |  |  |  |
| 2 | Akumulatorska baterija 12VDC, 26Ah | Kom | 2,00 |  |  |
|  | Naziv: BS131N |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: GENERAL ELECTRIC SECURITY |  |  |  |  |
|  | Napon: 12 V DC |  |  |  |  |
|  | Kapacitet: 26 Ah |  |  |  |  |
|  | ili jednakovrijedno kao: |  |  |  |  |
| 3 | Kutija za smještaj akumulatora | kom | 1,00 |  |  |
| 4 | Dobava i isporuka servisnog telefonskog komunikatora-modema za daljinsko programiranje. Brzina komunikacije do 56k. Zaštita zaporkom. Pamti minmum 100 brojeva. Modem radi sa 12,24 i 48V. Napajanje 230VAC. Potrošnja do 10VA. Radi na temperaturi u opsegu minimum -5C do +60C. Tip kao: UTC Fire&Security, model MOD6000 ili jednakovrijedan | kom | 1,00 |  |  |
| 5 | Dobava i montaža vatrootpornog ormara T60, 800x800x250, sa staklenim vratima, | kom | 1,00 |  |  |
| 6 | Puštanje u rad, obuka djelatnika, izrada uputstava na hrvatskom jeziku | Kompl | 1,00 |  |  |
| 7 | Prvo ispitivanje vatrodojavnog sustava, | Kompl | 1,00 |  |  |
| 8 | Dobava i ugradnja protupožarne pjene PROMAFOAM-C, u prodore kroz zidove i strop između 2 požarna sektora , sa premazima | kompl | 1,00 |  |  |
| 9 | Izrada projekta izvedenog stanja – 4 primjerka ovjerena od ovlaštenog inženjera elektrotehnike | kompl | 1,00 |  |  |
| 1.1 | UKUPNO VD : |  |  |  |  |
|  | KAT |  |  |  |  |
| 2. | PRIKLJUČNICE I SKLOPKE |  |  |  |  |
| R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos |
| 1 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopke obične kao Vimar, ili jednakovrijedno kao: | kom | 1,00 |  |  |
| 2 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki izmjeničnih kao Vimar, ili jednakovrijedno kao: | kom | 3,00 |  |  |
| 3 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki križnih kao Vimar, ili jednakovrijedno kao: | kom | 1,00 |  |  |
| 4 | Dobava, postavljanje i spajanje seta sklopki, kao Vimar |  |  |  |  |
|  | sklopka obična - 4 kom |  |  |  |  |
|  | , ili jednakovrijedno kao: | kom | 1,00 |  |  |
| 5 | Dobava, postavljanje i spajanje seta sklopki, kao Vimar |  |  |  |  |
|  | sklopka obična - 6 kom | kom | 1,00 |  |  |
|  | , ili jednakovrijedno kao: |  |  |  |  |
| 6 | Dobava, postavljanje i spajanje priključnice šuko kao Vimar | kom | 3,00 |  |  |
|  | , ili jednakovrijedno kao: |  |  |  |  |
| 7 | Dobava, postavljanje i spajanje priključnice dvostruke šuko kao Vimar, ili jednakovrijedno kao: | kom | 20,00 |  |  |
| 8 | Dobava, postavljanje i spajanje priključnice četverostruke šuko kao Vimar, ili jednakovrijedno kao: | kom | 3,00 |  |  |
| 9 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopke obične nadžbukne IP44 | kom | 2,00 |  |  |
| 10 | Dobava, postavljanje i spajanje priključnice šuko nadžbukne IP44 | kom | 1,00 |  |  |
| 11 | Dobava, postavljanje i spajanje kutije za izjednačenje potencijala | kom | 1,00 |  |  |
| 2.1 | SVEUKUPNO PRIKLJUČNICE I SKLOPKE |  |  |  |  |
| 3. | RASVJETA |  |  |  |  |
| R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos |
| 1 | Dobava, postavljanje i spajanje PANIK svjetiljke , ugradna svjetiljka 3h, kao VISION-25 UGR, V0001006, 1xLED 7 W, komplet završeno i pušteno u rad, ili jednakovrijedno kao: | kom | 5,00 |  |  |
| 2 | Dobava, postavljanje i spajanje IC senzora pokreta, širokokutnog | kom | 7,00 |  |  |
| 3 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljke E1 , kao Siteco Lunis, 5LR11472VA61+5LR95163EB, 2 x TC-TEL 26W, komplet završeno i pušteno u rad, ili jednakovrijedno kao: | kom | 9,00 |  |  |
| 4 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljke E2 , kao Siteco Lunis, 5LR11472VA61+5LR94161AA, 2 x TC-TEL 32W, komplet završeno i pušteno u rad, ili jednakovrijedno kao: | kom | 33,00 |  |  |
| 5 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljke E4 , kao Europlex TC, 5LS 234 – 7-2TQ, 2 X TC-TEL 18W, komplet završeno i pušteno u rad, ili jednakovrijedno kao: | kom | 5,00 |  |  |
| 6 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljke E1 AKU, kao Siteco Lunis, 5LR11472VA6102+5LR95163EB, 2 x TC-TEL 26W, Sa AKU modulom 3 sata, komplet završeno i pušteno u rad, ili jednakovrijedno kao: | kom | 1,00 |  |  |
| 7 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljke E2 AKU, kao Siteco Lunis, 5LR11472VA6102+5LR94161AA, 2 x TC-TEL 32W, Sa AKU modulom 3 sata, komplet završeno i pušteno u rad, ili jednakovrijedno kao: | kom | 4,00 |  |  |
| 8 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljke J, kao Monsun , 5LS41271A, 1xT26 (OSRAM) 18 W, IP65, komplet završeno i pušteno u rad, ili jednakovrijedno kao: | kom | 2,00 |  |  |
| 9 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljke K, kao Monsun , 5LS41272C, 12xT26 (OSRAM) 36 W, IP65, komplet završeno i pušteno u rad, ili jednakovrijedno kao: | kom | 5,00 |  |  |
| 3.1 | UKUPNO RASVJETA |  |  |  |  |
| 4. | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  |  |
| R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos |
| 1 | Vizualni pregled električnih instalacija | kompl | 1,00 |  |  |
| 2 | Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija | kompl | 1,00 |  |  |
| 3 | Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom | kompl | 1,00 |  |  |
| 4 | Mjerenje električkog otpora izolacije | kompl | 1,00 |  |  |
| 5 | Mjerenje otpora zaštitnog uzemljenja | kompl | 1,00 |  |  |
| 6 | Ispitivanje vodiča za izjednačenje potencijala i neprekinutost zaštitnih vodiča | kompl | 1,00 |  |  |
| 7 | Ispitivanje informatičke instalacije | kompl | 1,00 |  |  |
| 8 | Ispitivanje antenske instalacije | kompl | 1,00 |  |  |
| 9 | Izrada projekta izvedenog stanja | kompl | 1,00 |  |  |
| 10 | Ispitivanje tipkala JPR | kompl | 1,00 |  |  |
| 11 | Ispitivanje panik rasvjete | Kompl | 1,00 |  |  |
| 4.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  |  |
| 5. | REKAPITULACIJA - KAT |  |  |  |  |
| 1 | VATRODOJAVA |  |  |  |  |
| 2 | PRIKLJUČNICE I SKLOPKE |  |  |  |  |
| 3 | RASVJETA |  |  |  |  |
| 4 | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  |  |
| 5 | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |

# Z.O.P.:		 22-12

BROJ:		 TD 3458.

INVESTITOR:	 OPĆINA LIPOVLJANI

GRAĐEVINA:	 KNJIŽNICA i ČITAONICA

LOKACIJA:		 Trg hrvatskih branitelja bb

# INSTALACIJE ZEMNOG PLINA, TOPLOVODNOG GRIJANJA, VENTILACIJE, KLIMATIZACIJE, VODOVODA I KANALIZACIJE

# SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA

# PROJEKTANT:

# Vladimir Šramek

dipl.ing.stroj.

# "MINERVA" d.o.o. – Bjelovar, Poduzeće za projektiranje, inženjering i trgovinu

# 43000 BJELOVAR, Prilaz I. Blagoja Berse, br.26

tel./fax.:043/231-765

direktor: Vladimir Šramek, dipl.ing.stroj.

| NAPOMENA: Ponuđač treba ponuditi tip opreme tehničkih karakteristika koje ga određuju kao jednakovrijednog traženom. |
| --- |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| I. SANITARIJE |  |  | jed.cij. | Ukupno: |
|  |  |  |  | KN | KN |
| 1. | Dobava i montaža zidnih držača za ručnik ili držača papirnatih ručnika s elementima za učvršćenje. |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 2 |  |  |
| 2. | Dobava i montaža nosača sapuna ili tekućeg sapuna s elementima za učvršćenje o zid. |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 2 |  |  |
| 3. | Dobava i montaža kutija za toaletni papir ili držača rola WC-papira, od PVC-a, s priborom za učvršćenje. |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 2 |  |  |
|  | I. SANITARIJE - UKUPNO (KN): |  |  |  |  |
| II. VODOVOD |  |  |  |  |
| 1. | Ispitivanje uzoraka vode kod nadležnog poduzeća. |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | II. VODOVOD - UKUPNO (KN): |  |  |  |  |
| III. KLIMATIZACIJA |  |  |  |  |
| 1. | Dobava i ugradnja VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe za vanjsku ugradnju (zaštićeno od vremenskih utjecaja), rashladnog kondenzatorsko/kompresorskog uređaja s tri inverterski DC regulirana rotacijska kompresora po jednoj vanjskoj jedinici, zrakom hlađenim kondenzatorom, mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom, kao TOSHIBA SUPER MULTI MODULAR-INVERTER, tip: S-MMSi, koji se sastoji od: |  |  |  |  |
|  | a) Vanjske jedinice, tip MMY-MAP 1604 HT8-E, s 3 DC kompresora, sljedećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | Učin hlađenja: 45,00 kW |  |  |  |  |
|  | Učin grijanja: 50,00 kW |  |  |  |  |
|  | Nivo zvučnog tlaka: 62 / 64 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Napon: 400 V, 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Snaga el.priključka-hlađenje;13,70 kW / 20,80 A |  |  |  |  |
|  | Snaga el. priključka-grijanje; 14,20 kW / 22,00 A |  |  |  |  |
|  | Startna struja: 1 A |  |  |  |  |
|  | Koeficijent rashladnog učinka ( 95 % ): EER 3,28 |  |  |  |  |
|  | Koeficijent ogrijevnog učinka ( 93 % ): COP 3,52 |  |  |  |  |
|  | Dimenzije (Š / D / V) : 1210 / 780 / 1830 mm |  |  |  |  |
|  | Težina uređaja: 330 kg |  |  |  |  |
|  | Područje rada : hlađenje od -5°C do +43 °C |  |  |  |  |
|  | Područje rada : grijanje od -20°C do +16 °C |  |  |  |  |
|  | Medij: ekološki plin R410 A |  |  |  |  |
|  | Priključci - tekući/plinski cu. (ø 15,9 / 28,6 mm) |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
|  | b) Unutrašnjih zidnih klima jedinica i klima jedinicaza montažu u spušteni strop kazetnog tipa, 4-smjerno istrujavanje, mogući dovod svježeg zraka, s mikroprocerskom regulacionom automatikom, proizvod kao TOSHIBA, sljedećih tipova: |  |  |  |  |
|  | b1) zidna jedinica, tip MMK-AP0094MH, u kompletu s crpkom za odvod kondenzata, sljedećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | Qhl= 2,8 kW |  |  |  |  |
|  | Qg= 3,2 kW |  |  |  |  |
|  | Snaga el. priključka : 30 W |  |  |  |  |
|  | Kol. zraka: 360 / 450 / 510 m³/h |  |  |  |  |
|  | Težina 11 kg |  |  |  |  |
|  | Dimenzije (v / š / d): 275 / 790 / 208 mm |  |  |  |  |
|  | Nivo zvučnog tlaka: 29 / 32 / 35 dB |  |  |  |  |
|  | Medij: ekološki plin R410A |  |  |  |  |
|  | Priključci: tekući/plinski cu. (ø 6,4 / 9,5 mm) |  |  |  |  |
|  | Infracrveni daljinski upravljač uključen |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
|  | b2) zidna jedinica, tip MMK-AP0124MH, u kompletu s crpkom za odvod kondenzata, sljedećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | Qhl= 3,6 kW |  |  |  |  |
|  | Qg= 4,2 kW |  |  |  |  |
|  | Snaga el. priključka : 30 W |  |  |  |  |
|  | Kol. zraka: 360 / 450 / 540 m³/h |  |  |  |  |
|  | Težina 11 kg |  |  |  |  |
|  | Dimenzije (v / š / d): 275 / 790 / 208 mm |  |  |  |  |
|  | Nivo zvučnog tlaka: 29 / 32 / 37 dB |  |  |  |  |
|  | Medij: ekološki plin R410A |  |  |  |  |
|  | Priključci: tekući/plinski cu. (ø 6,4 / 9,5 mm) |  |  |  |  |
|  | Infracrveni daljinski upravljač uključen |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
|  | c1) kazetna 4-smjerna jedinica, tipMMU-AP0092H (840 x 840), u kompletu s crpkom za odvod kondenzata, sljedećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | Qhl= 2,8 kW |  |  |  |  |
|  | Qgr= 3,2 kW |  |  |  |  |
|  | Snaga el. priključka : 1~ 220 V / 60 W |  |  |  |  |
|  | Kol. zraka: 680 / 730 / 800 m³/h |  |  |  |  |
|  | Težina 18 kg |  |  |  |  |
|  | Dimenzije (v / š / d): 256 / 840 / 840 |  |  |  |  |
|  | Nivo zvučnog tlaka: 27 / 29 / 30 dB |  |  |  |  |
|  | Medij: ekološki plin R410A |  |  |  |  |
|  | Priključci: tekući/plinski cu. (ø 6,4/ 9,5 mm) |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
|  | c2) kazetna 4-smjerna jedinica, tip MMU-AP0152H (840 x 840), u kompletu s crpkom za odvod kondenzata, sljedećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | Qhl= 4,5 kW |  |  |  |  |
|  | Qgr= 5,0 kW |  |  |  |  |
|  | Snaga el. priključka : 1~ 220 V / 60 W |  |  |  |  |
|  | Kol. zraka: 680 / 830 / 930 m³/h |  |  |  |  |
|  | Težina 20 kg |  |  |  |  |
|  | Dimenzije (v / š / d): 256 / 840 / 840 |  |  |  |  |
|  | Nivo zvučnog tlaka: 27 / 29 / 31 dB |  |  |  |  |
|  | Medij: ekološki plin R410A |  |  |  |  |
|  | Priključci: tekući/plinski cu. (ø 6,4/ 9,5 mm) |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
|  | c3) kazetna 4-smjerna jedinica, tip MMU-AP0242H (840 x 840), u kompletu s crpkom za odvod kondenzata, sljedećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | Qhl= 7,1 kW |  |  |  |  |
|  | Qgr= 8,0 kW |  |  |  |  |
|  | Snaga el. priključka : 1~ 220 V / 50 W |  |  |  |  |
|  | Kol. zraka: 820 / 920 / 1200 m³/h |  |  |  |  |
|  | Težina 20 kg |  |  |  |  |
|  | Dimenzije (v / š / d): 256 / 840 / 840 |  |  |  |  |
|  | Nivo zvučnog tlaka: 28 / 31 / 34 dB |  |  |  |  |
|  | Medij: ekološki plin R410A |  |  |  |  |
|  | Priključci: tekući/plinski cu. (ø 9,5/ 15,9 mm) |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
|  | c4) Dobava stropnog panela za kazetne klimatizacijske jedinice (istrujavanje u 4 smjera), tip RBC-U31PG(W)-E |  |  |  |  |
|  | Dimenzije (v / š / d): 30 / 950 / 950 |  |  |  |  |
|  | Težina panela 4,0 kg |  |  |  |  |
|  |  | kom | 6 |  |  |
|  | d1) podstropna jedinica, tip MMC-AP0274H, u kompletu s crpkom za odvod kondenzata, sljedećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | Qhl= 8,0 kW |  |  |  |  |
|  | Qgr= 9,0 kW |  |  |  |  |
|  | Snaga el. priključka : 1~ 220 V / 60 W |  |  |  |  |
|  | Kol. zraka: 840 / 900 / 1110 m³/h |  |  |  |  |
|  | Težina 26 kg |  |  |  |  |
|  | Dimenzije (v / š / d): 210 / 1180 / 680 |  |  |  |  |
|  | Nivo zvučnog tlaka: 33 / 36 / 38 dB |  |  |  |  |
|  | Medij: ekološki plin R410A |  |  |  |  |
|  | Priključci: tekući/plinski cu. (ø 9,5/ 15,9 mm) |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
|  | d2) podstropna jedinica, tip MMC-AP0184H, u kompletu s crpkom za odvod kondenzata, sljedećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | Qhl= 5,6 kW |  |  |  |  |
|  | Qgr= 6,3 kW |  |  |  |  |
|  | Snaga el. priključka : 1~ 220 V / 38 W |  |  |  |  |
|  | Kol. zraka: 540 / 660 / 780 m³/h |  |  |  |  |
|  | Težina 22 kg |  |  |  |  |
|  | Dimenzije (v / š / d): 210 / 910 / 680 |  |  |  |  |
|  | Nivo zvučnog tlaka: 30 / 33 / 36 dB |  |  |  |  |
|  | Medij: ekološki plin R410A |  |  |  |  |
|  | Priključci: tekući/plinski cu. (ø 6,4/ 12,7 mm) |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
| 2. | Dobava i ugradnja daljinskih žičanih upravljača za upravljanje unutrašnjih rashladnih jedinica, proizvod kao TOSHIBA, tip RBC-AMS41-E, žičani daljinski upravljač sljedećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | 7 dnevni tajmer |  |  |  |  |
|  | mogućnost pojedinačne ili grupne kontrole do 8 unutarnjih jedinica |  |  |  |  |
|  | do 8 dnevnih programa |  |  |  |  |
|  | prikaz sobne temperature |  |  |  |  |
|  | LCD display sa prikazom realnog vremena |  |  |  |  |
|  |  | kom | 9 |  |  |
| 3. | Dobava bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi s izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1, sljedećih dimezija: |  |  |  |  |
|  | ø6,4 mm (1/4˝) | m | 2 |  |  |
|  | ø9,52mm (3/8˝) | m | 2 |  |  |
|  | ø12,7 mm (1/2˝) | m | 2 |  |  |
|  | ø15,88 mm (5/8˝) | m | 2 |  |  |
|  | ø22,02 mm (7/8˝) | m | 5 |  |  |
|  | ø28,6 mm (1 1/8˝) | m | 5 |  |  |
| 4. | Isporuka i montaža Armaflex izolacije sa parnom branom debljine 13 mm za Cu cijevi sljedećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | ø28,6 mm | m | 10 |  |  |
| 5. | Dobava ovjesnog materijal za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi i cijevi odvoda kondenzata (vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo) |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 1 |  |  |
| 6. | Sredstvo za hlađenje R410A za nadopunjavanje sustava |  |  |  |  |
|  |  | kg | 16 |  |  |
| 7. | Izrada i montaža zaštitne PVC obloge na trasi vanjskog razvoda rashladnog medija od vanjske jedinice do ulaza u objekt. U stavku uključiti i koljena od 45°. Min. dimenzija zaštitnog PVC cjevovoda za vođenje cijevi rashladnog medija i kabela el. napajanja i upravljanja je ø125 mm ili pravokutna kanalica. |  |  |  |  |
|  |  | m | 2 |  |  |
| 8. | Izrada betonskog postolja te dobava i ugradnja antivibracijske gumene podloge, sa svim pričvrsnim i spojnim elementima za ugradnju vanjskie jedinice, sve prema uputama proizvođača. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije temelja: 1300x800x300 mm |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 1 |  |  |
| 9. | Angažiranje auto-dizalice za podizanje rashladnog agregata i postavljanje na pripremljene betonske temelje; |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 1 |  |  |
| 10. | Montaža s ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba s dušikom na 33 bara u trajanju 24 sata, vakumiranje cijevnog razvoda, s nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača. |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 1 |  |  |
| 11. | Ispitivanje odvoda kondenzata na nepropusnost, tlakom od 0,5 bara, u trajanju od 24 sata |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 1 |  |  |
| 15. | Puštanje u pogon kompletnog VRF sustava hlađenja, od strane ovlaštenog servisera TOSHIBA, s izdavanjem potrebnih garancija i izrada Uputa za korištenje sustava hlađenja. |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | III. KLIMATIZACIJA - UKUPNO (KN): |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |
| I. SANITARIJE |  |  |  |  |
| II. VODOVOD |  |  |  |  |
| III. KLIMATIZACIJA |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO (KN) : |  |  |  |  |

K O N A Č N A    R E K A P I T U AL A C I J A

| I | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | .……………….. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II | ELEKTROINSTALACIJA | ………………... |  |
| III | STROJARSKE INSTALACIJE | ...……………… |  |

### UKUPNO:

### PDV  :

### SVEUKUPNO:

Napomene:

-Ponuda se daje po sistemu jediničnih cijena,a obračun prema stvarno izvedenim količinama.

-Sve mjere date u projektu i troškovniku provjeravati na gradilištu.

-Izvedbi eventualnih vantroškovničkih radova može se pristupiti tek nakon pismenog odobrenja nadzornog inženjera i investitora.

-Obaveza je izvođača radova da oštećenja na okolnom terenu ili objektima ,nakon završetka izgradnje ,sanira o svom trošku.

Za ponuditelja: